附件2：

《起重设备日常维护范围及项目》

一、维护范围：

1、	日常维护、保养、检查、修理、更换零配件及卫生清理，保证设备完好。

2、	乙方负责省技术监督局的检验申报，检验费用由乙方负责；乙方负责整改省技术监督局的检验不合格项（除大梁下挠度超标外），复检必须合格。

二、维护保养项目：

1、	主要受力构件：主梁、端梁、主端梁连接、支脚、支脚与梁连接处等，是否有连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。

2、	电铃是否正常，司机室门及护栏是否牢固可靠，直立梯、斜梯是否牢固可靠，栏杆是否牢固可靠，起重机走台是否牢固可靠。

3、	轨道面是否裂纹、疤痕和影响安全运行等缺陷（如严重磨损等），轨道螺栓是否松动，轨道压板是否变形和开焊，轨道接头间隙检查，轨道接头错位情况检查，轨道接头高低差情况检查。

4、	吊钩转动部位是否灵活，是否有裂纹、剥裂等缺陷。

5、	钢丝绳固定是否牢固，断丝情况检查，直径减少量检查，是否扭结、压扁、弯折笼状畸变、断股、波浪形、钢丝绳股、绳芯挤出，绳芯是否损坏，高温环境作业钢丝绳是否引起颜色改变等现象，电缆钢绞线是否定期涂沫防腐润滑油。

6、	卷筒清洁，卷筒壁是否有严重磨损、有裂纹，固定钢丝绳的压板是否有缺陷损或松动等缺陷。

7、	滑轮清洁，是否严重磨损。

8、	制动器是否灵活，制动是否平稳可靠，制动器间隙调整清洁。

9、	制动器清洁、加油、地脚螺栓、壳体连接螺栓是否松动，工作时是否有异常声音、振动和漏油。

10、联轴器清洁，运转是否有撞击、振动，连接是否牢固可靠。

11、起升高度限位开关是否正常，大、小车运行限位开关是否正常。

12、大、小缓冲器是否牢固可靠，车止挡是否牢固可靠，扫轨板是否牢固可靠，导电滑线防护板是否牢固可靠。

13、各联锁开关、操作手柄是否正常，总电源的失压保护是否有效，总电源的断路器溶断器是否正常，紧急断电开关是否正常，电气线路对地绝缘检查，接触器工作检查、调整及清洁。检查控制柜各元件无受潮或腐蚀，检查零位保护是否正常，大车稳定电缆小车及固定架检查。

14、电机是否转动灵活，轴承有无受潮、卡涩情况；各配电箱、接线盒、限位开关的防护防爆情况是否符合规范；电缆线是否固定牢固，牵引绳及滑动小车情况是否正常，电缆胶皮有无破损或皲裂

三、维护保养周期：

起重设备定期每月维保1次，出现紧急情况时要求随叫随到。